## Slide 1
Corporate presentation 2013-06-06
1
GN007 Application Note
RCサーマルSPICEモデルを用いたGaNPX®パッケージの熱モデル
Updated February 15, 2018

## Slide 2: 概要
GaN Systemsは、SPICEを使用して詳細な熱シミュレーションを実行できるRC熱モデルを提供します．
モデルはFEA(有限要素法)の熱シミュレーションに基づいて作成され、GaN Systemsによって検証されています.
Cauerモデルが選択されているため、インターフェース材料とヒートシンクを含めることで、熱モデルをシステムに拡張できます。
GaN SystemsのデバイスのRC熱モデルは、データシートで入手できます．

## Slide 3: 目次
RC熱回路網の定義
GaNPX®パッケージのRCモデルの構造
GaNPX®パッケージ RCモデルをSPICEシミュレーションに用いる方法
SPICEシミュレーションの例

## Slide 4: RC熱回路網の定義
熱回路網
Rθ = L/(k∙A) (1)
Rθ = L/(k∙Aactive) (2)
Rθ = ∆T/P (3)
Cθ = CP∙ρ·L·A (4)
Cθ = CP∙ρ·L·Aactive (5)
ここで:
L – 層の厚さ (m)
k – 熱電伝導率 (W/m·K)
A – 層の面積 (m2)
Aactive – デバイスのアクティブエリア (m2)
T – 温度 (°C)
CP –定圧比熱容量(W∙s/kg∙K)
ρ – 密度 (kg/m3)
L
A
Aactive
電気パラメータ | 熱パラメータ
電圧 V (V) | 温度 T (°C)
電流 I (A) | 電力 P (W)
抵抗 R (Ω) | 熱抵抗 Rθ (°C/W)
コンデンサ容量 C (F) | 熱容量 Cθ (W∙s/°C)
電気パラメータと熱パラメータの類似性
熱抵抗 (Rθ)
熱容量 (Cθ)
時間依存の温度分布
Rθ と Cθ:の計算式:
熱時定数: τθ = Rθ∙Cθ

## Slide 5: Cauer / Foster RC 熱回路網
Fosterモデル
Cauer RC熱回路網は、物理的特性とパッケージ構造に基づいています
RC要素はパッケージレイヤーに割り当てられます
フォスター熱モデルは、物理的特性とパッケージ構造に基づいていません
RθとCθは曲線近似パラメータです
Cauerモデル
長所:
Cauer RCモデルはデバイスの実際の物理的構造を反映しています
RθとCθを追加して、サーマルインターフェース材料(TIM)またはヒートシンクをシミュレーションできます．
短所:
FEM(有限要素法)を使用した詳細な熱分析が必要です
熱容量を抽出する挑戦が必要です
長所:
データシートの過渡応答曲線から抽出できます
測定された加熱または冷却曲線から抽出可能です
短所:
測定された条件下のみで有効です
さらに抵抗と静電容量を追加するには、新しい曲線フィッティングが必要です

## Slide 6: 目次
RC熱回路網の定義
GaNPX®パッケージのRCモデルの構造
GaNPX®パッケージ RCモデルをSPICEシミュレーションに用いる方法
SPICEシミュレーションの例

## Slide 7: GaNPX® パッケージ ジャンクション-to-ケース熱抵抗
詳細な定常状態および非定常熱解析は、計算流体力学（CFD）機能を備えた3D熱伝達ソフトウェア（ElectroFloおよびANSYS Icepack）を使用しました．
定常状態分析中に、デバイスの接合部からケースへの熱抵抗を取得しました
650 V Devices
MPN | RθJC (°C/W)
GS66502B | 2.0
GS66504B | 1.0
GS66508B | 0.5
GS66508P | 0.5

## Slide 8: GaNPX® パッケージ RC モデル構造
Rθ (°C/W)
#1 | GaN
#2 | Si基板
#3 | アタッチメント
#4 | 銅ベース
Chart: 
| #1 | #2 | #3 | #4 | RJC
 | 0.015 | 0.23 | 0.24 | 0.015 | 0.5
GaNPX® パッケージは4層で構成される:
Cauer モデルをすべてのGaN Systemsトランジスタに採用しました
GS66508P
層の熱抵抗は熱シミュレーションから導き出され、式(3)を用いて計算:
Cθ1 = CP1∙ρ1·L1·Aactive
Rθ1 = ∆T/P = (TJ – T1)/P
層の熱容量は、デバイスのアクティブエリアを用いて計算 （式(5)):
GS66508P

## Slide 9
熱解析 と SPICE シミュレーションの比較
境界条件:
電力 P = 78 W
ケース温度 Tcase = 25 °C
非定常熱シミュレーションとSPICEシミュレーションの良好な一致が得られました
Chart: Rectangular Pulse Duration (s)
Chart: Rectangular Pulse Duration (s)
GS66508P Cauer RC model
 | Rθ (°C/W) | Cθ (W∙s/°C)
#1 | 0.015 | 8.0E-05
#2 | 0.23 | 7.4E-04
#3 | 0.24 | 6.5E-03
#4 | 0.015 | 2.0E-03

## Slide 10: 目次
RC熱回路網の定義
GaNPX®パッケージのRCモデルの構造
GaNPX®パッケージ RCモデルをSPICEシミュレーションに用いる方法
SPICEシミュレーションの例

## Slide 11: GaNPX®パッケージ RCモデルをSPICEシミュレーションに用いる方法
Rth_1 T11 TJ {0.011}
Cth_1 0 TJ {4.25e-5}
Rth_2 T22 T11 {0.231}
Cth_2 0 T11 {2.96e-3}
Rth_3 T33 T22 {0.237}
Cth_3 0 T22 {6.65e-4}
Rth_4 TC T33 {0.021}
Cth_4 0 T33 {1.01e-3}
.libファイルの SPICE ネットリスト:
TCは、ケース温度と等しい電圧に接続します．P13参照
TJは、電圧を読み取るとジャンクション温度を示します;V(Tj)
SPICE シンボル:
SPICE 回路図の中での使用方法:

## Slide 12: 目次
RC熱回路網の定義
GaNPX®パッケージのRCモデルの構造
GaNPX®パッケージ RCモデルをSPICEシミュレーション用いる方法
SPICEシミュレーションの例

## Slide 13: SPICE シミュレーション例
シンプルなブーストコンバータ回路を使用して、RC熱モデルの機能を検証しました
200-400V, Iout=4 A
D = 0.5, Fsw=50kHz
周囲温度 TA = 25 °C
ケース-TA間熱抵抗
RTHCA=10°C/W
測定 TJ, TC

## Slide 14: SPICE シミュレーション例 – 波形
VDS
ID
TJ
TC
起動から70msのTJおよびTC の時定数を示す非定常熱シミュレーション

## Slide 15: SPICE シミュレーション例 – スイッチング時の挙動
VDS
ID
TJ
Tcase
熱シミュレーション – ターンオン
熱シミュレーション – ターンオフ
VDS
ID
TJ
Tcase

## Slide 16
www.gansystems.com • North America • Europe • Asia